## Slide 1: webOS 공모전 개발현황
2021.08.23 - 최현식

## Slide 2: 업무분담

## Slide 3: 서버 구축
서버용 라즈베리파이4 8GB 모델 구매
DB서버 분리 (파이어베이스) – 얼굴인식으로 인한 자원(메모리) 부족 예상
MQTT 브로커 구축 (우선은 RabbitMQ)
V4L2 서버 구축 (영상처리 스트리밍 부분)
Opencv 얼굴인식 처리 (Firebase의 얼굴데이터와 비교)
파이어베이스에 주기적으로 값 업데이트

## Slide 4: MQTT를 포함한 구성환경
https://blog.neonkid.xyz/126
http://withthing.blogspot.com/2019/09/mqtt-broker.html
[타겟 구성도]

## Slide 5: 서버구축 - 네트워크 구성 목록
[파이어베이스]
DB서버
[라즈베리파이]
처리 서버
[아두이노]
스마트홈 제어
[스마트폰]
제어 ^_^
[webOS]
영상스트리밍
[webOS]
차량 대쉬보드
[라즈베리파이]
MQTT Broker
동일 하드웨어

## Slide 6
VPN 연결망
RealTimeDB
업데이트

## Slide 7: FireStore - user_account
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 사용자의 고유코드를 저장 (파이어베이스에서 부여) (해당 코드를 기반으로 프리셋 및 사진 탐색)
이름 | String | 사용자명을 저장
PIN PW | Int(10) | 얼굴인식을 하지 못하였을 때 사용할 비밀번호 저장
각 운전자 정보를 계정 단위로 관리.
Android 및 webOS는 FireBase를 통해 직접로그인 하므로
비밀번호를 별도 관리하지 않아도됨
Document ID →
(PrimaryKey)

## Slide 8: FireStore - uiux_preset
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 각 사용자의 고유코드
ui_mode | String | 다크모드 / 노안모드 / 유아모드
ux_mode | String | 사용자의 사용패턴에 따른 ux 모드를 저장
각 운전자별로 사용할 UI/UX를 미리 지정.
Document ID →
(PrimaryKey)

## Slide 9: FireStore - schedule_mode
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
Title | String | 이름 지정
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
type | String | 단발성 작업인지 구분 (once/repet/mode)
Active_date | Timestamp | 단발성 작업의 동작시간을 설정함
Enabled | Bool | 사용여부 (예약됨)
Daysofweek | Array (Bool) | 반복작업의 요일지정 (bool: 일월화수목금토)
Start_time | String | 반복작업의 시작 시간 지정 ex)12시05분시작 -> 1205
Devcie_aircon | Array (Bool, number) | 동작여부(Bool), 설정온도(number), 풍량(number:0~100)
Device_light | Array(Bool, number, String) | 동작여부(Bool), 밝기(number:0~100), 색상(string), 동작모드(String)
Device_gas | Array (Bool) | 사용여부(Bool)
Device_window | Array (Bool) | 열림닫힘여부(Bool)
가전동작에 대한 모드들을 기억함. (기존 홈모드 + 스케쥴 DB 통합)
Document ID →
(PrimaryKey)
디바이스 동작시 상관없음. 은 그냥 값을 안넘겨주면됨.
Type이
once인 경우
type이
repet인 경우

## Slide 10: Storage
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID_PICTURES | DIR | 각 운전자의 얼굴인식용 사진을 보관하는 폴더 사진파일 예시 : 001.jpg
 |  | 정면 / 측면 30장 이상.
사진 등의 데이터를 보관하는 Storage
해당 사진들을 통해 미리 데스크탑으로 모델링 학습을 시킬예정
(즉, 서버는 미리 학습된 모델을 사용예정이므로 아직은 접근할 필요 없음.)

## Slide 11: RealTime DB
실시간으로 변화하는 데이터 값들을 저장. (센싱값, 스마트홈 현상태, 차량 현상태)
스마트홈의 현상태 저장
각 센싱값 저장
가정내의 온습도,
빗물센서값 추가.
API를 통해 얻은 정보
날씨API 값도 전부 여기추가해서
안드로이드랑 webOS도 여기에서 참조하는걸로
(data.weatherapi 큐 사용 안하는 방향으로)
아두이노 사양문제로 수정

## Slide 12: 라즈베리파이 영상 스트리밍
라즈베리파이3 B+을 이용 (라즈비안 사용)
웹캠(카메라 모듈)을 연결하여 사용
V4L2 서버를 이용하여 서버측으로 영상을 스트리밍.
외부에서 접근하기 위해 서버측에서 VPN 구성을 만들어야함.
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 따른 자동 밝기 조절 필요 (GPIO,ADC)(얼굴인식률 개선을 위함.)

## Slide 13: 스마트홈측 하드웨어 구성
부저
업데이트필요!!