## Slide 1: webOS 공모전 개발현황
2021.08.30 - 최현식

## Slide 2: 업무분담
서버 구축 (80%)
파이어베이스 구축 (95%)
얼굴인식 카메라 측 (영상 스트리밍 클라이언트) (90%)
얼굴 인식 구현 보조 및 서버 연동 (85%)

## Slide 3: 서버 구축
처리서버 : 라즈비안 (라즈베리파이4 8GB)
MQTT 브로커 : RabbitMQ
DataBase : 파이어베이스

## Slide 4: 서버 구축 - 네트워크 구성 목록
VPN
RealTimeDB
업데이트

## Slide 5: 처리 서버
기기: 라즈베리파이4 8GB (라즈비안)
openVPN 서버 구성 (얼굴인식용 카메라측과 직접연결을 위함)
각 상황별 처리 프로그램
  날씨 API를 통한 실시간 날씨를 확인하는 로직
  MQTT 메세지별 처리 로직
  파이어베이스 값 확인 및 업데이트
  oepnCV를 통한 얼굴인식 진행 (  다른 장에서 다룸)

## Slide 6: openVPN 서버
얼굴인식용 카메라측과 안전한 직접연결을 위하여 VPN 구성
10.8.0.n 대역에 각 기기별 고정된 IP를 부여 (인증서 기준)
  10.8.0.1 : Server
  10.8.0.2 : Camera Device

## Slide 7: 날씨 API
Open Weather Map의 API를 통하여 실시간 날씨 데이터 수집
수집한 데이터를 실시간 DB에 업데이트하여 다른 기기에 공유
[API 요청 프로그램]
[openweathermap Server]
[DataBase]

## Slide 8: MQTT 메세지별 처리
얼굴인식용 카메라측과 안전한 직접연결을 위하여 VPN 구성
10.8.0.n 대역에 각 기기별 고정된 IP를 부여 (인증서 기준)
  10.8.0.1 : Server
  10.8.0.2 : Camera Device

## Slide 9: 계획 및 개선방향
아두이노(스마트홈)측에 전달되는 명령을 확인하여, 해당 동작들이 정상적으로 수행되었는지 체크

## Slide 10: MQTT Broker
소프트웨어 : RabbitMQ (AMQP 0-9-1 / MQTT 3.1.1)
사용되는 전체기기(서버(Python), webOS(서비스), 아두이노, 안드로이드)와 통신되는 것을 확인함.
[구성도]

## Slide 11: 항목구성
실제 데이터가
적재되는 Queue
메시지
자동분류 규칙
[RabbitMQ Exchange 정보]
[RabbitMQ Queue 정보]
규칙에 따라 각 Queue에 적재

## Slide 12: 동작구조
모든 Client는 Publisher이자 Consumer가 될 수 있음.
(서버, webOS, 아두이노, 안드로이드)
With
RoutingKey

## Slide 13: 계획 및 개선방향
아두이노측에서 Consume 진행종료시 설정내용이 변동되는 문제 수정 필요 (MQTT-Plugin 옵션 설정)
QoS level에 따른 동작속도 및 안정성 비교 진행
각 기기(webOS, Android)로 부터 스케쥴 관련 내용을 전달받아 추가/수정하는 프로그램 작성

## Slide 14: 파이어베이스(DB)
자주 변경되는 데이터 저장  스마트홈 현상태, 센서 정보
참조용 데이터  계정명, 스케쥴, 사용자별 UI/UX 정보
얼굴인식용 사진 데이터 저장  해당 기반으로 모델 구성

## Slide 15: Authentication
각 사용자의 ID(Email)와 PW, UID를 암호화하여 관리

## Slide 16: FireStore - user_account
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 사용자의 고유코드를 저장 (파이어베이스에서 부여) (해당 코드를 기반으로 프리셋 및 사진 탐색)
이름 | String | 사용자명을 저장
PIN PW | Int(10) | 얼굴인식을 하지 못하였을 때 사용할 비밀번호 저장
각 운전자 정보를 계정 단위로 관리.
Android 및 webOS는 FireBase를 통해 직접로그인 하므로
비밀번호를 별도 관리하지 않아도됨
Document ID →
(Collection Name)

## Slide 17: FireStore - uiux_preset
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 각 사용자의 고유코드
ui_mode | String | 다크모드 / 노안모드 / 유아모드
ux_mode | String | 사용자의 사용패턴에 따른 ux 모드를 저장
각 운전자별로 사용할 UI/UX를 미리 지정.
Document ID →
(Collection Name)

## Slide 18: FireStore - schedule_mode
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
Title | String | 이름 지정
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
type | String | 단발성 작업인지 구분 (once/repet/mode)
Active_date | Timestamp | 단발성 작업의 동작시간을 설정함
Enabled | Bool | 사용여부 (예약됨)
Daysofweek | Array (Bool) | 반복작업의 요일지정 (bool: 일월화수목금토)
Start_time | String | 반복작업의 시작 시간 지정 ex)12시05분시작 -> 1205
Devcie_aircon | Array (Bool, number) | 동작여부(Bool), 설정온도(number), 풍량(number:0~100)
Device_light | Array(Bool, number, String) | 동작여부(Bool), 밝기(number:0~100), 색상(string), 동작모드(String)
Device_gas | Array (Bool) | 사용여부(Bool)
Device_window | Array (Bool) | 열림닫힘여부(Bool)
가전동작에 대한 모드들을 기억함. (기존 홈모드 + 스케쥴 DB 통합)
Document ID →
(Collection Name)
디바이스 동작시 상관없음. 은 그냥 값을 안넘겨주면됨.
Type이
once인 경우
type이
repet인 경우

## Slide 19: Storage
각 사용자의 얼굴인식을 위한 사진을 보관하는 저장소
각 사용자의 UID와 동일한 폴더에 사진을 저장
※ 해당 사진들을 기반으로 학습시킨 모델을 얼굴인식시 사용함

## Slide 20: RealTime DB
실시간으로 변화하는 데이터 값들을 저장. (센싱값, 스마트홈 현상태, 차량 현상태)
스마트홈의 현상태 저장
각 센싱값 저장
스마트홈의 온습도 및 빗물감지 .
날씨 API를 통해 얻은 외부 날씨 정보

## Slide 21: 계획 및 개선방향

## Slide 22: 카메라 측 기기
기기 : 라즈베리파이3 B+ (라즈비안)
웹캠 :로지텍 C310
스트리밍 방식 : UV4L을 이용한 웹 스트리밍
openVPN을 이용하여 서버에서 IP관계없이 접속가능
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 자동으로 LED를 점멸함 (얼굴인식률 개선을 위한 밝기조절)

## Slide 23: 카메라 측 기기 구성
MQTT 메시지 전달
(얼굴인식 시작/종료)
현재 밝기값 전달
LED ON/OFF
영상 스트리밍
서버에서
영상접근
[RabbitMQ]
[카메라측 라즈비안]
[조도센서]
[LED 스트랩]
[웹캠 C310]
[WEB 스트리밍]
[openVPN]

## Slide 24: 계획 및 개선방향
인증서를 통해 자동으로 VPN에 접속하도록 프로그램 변경
부팅시 자동으로 Camera 측 Queue에 접근하도록 수정

## Slide 25: 얼굴인식 구현 및 서버연동
라즈베리파이3 B+ (라즈비안)
웹캠 (로지텍 C310)
UV4L을 이용하여 영상을 웹으로 스트리밍.
외부에서 접근하기 위해 VPN 구성을 이용.
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 따른 자동 밝기 조절 필요 (GPIO,ADC)(얼굴인식률 개선을 위함.)

## Slide 26: 얼굴인식 테스트
특정 사용자가 n초 이상 인식될 경우 UID를 반환
만약 일정시간이상 인식을 실패할 경우 작업 취소
[UID반환]
dcsE1Q8BPXSpqiFfWFp1WKb2GZR2
얼굴인식 성공시

## Slide 27: 계획 및 개선방향
차량(webOS)으로 부터 얼굴인식 요청을 받는 연동 테스트 진행
얼굴인식 처리속도가 매~우 느림 !! (30초 +)