## Slide 1: webOS 공모전 개발현황
2021.07.26 - 최현식

## Slide 2: 업무분담
서버 구축
파이어베이스 구축
라즈베리파이 영상 스트리밍
얼굴 인식 구현 보조

## Slide 3: 서버 구축
서버용 라즈베리파이4 8GB 모델 구매
DB서버 분리 (파이어베이스) – 얼굴인식으로 인한 자원(메모리) 부족 예상
MQTT 브로커 구축 (우선은 RabbitMQ)
V4L2 서버 구축 (영상처리 스트리밍 부분)
Opencv 얼굴인식 처리 (Firebase의 얼굴데이터와 비교)
파이어베이스에 주기적으로 값 업데이트

## Slide 4: MQTT를 포함한 구성환경
https://blog.neonkid.xyz/126
http://withthing.blogspot.com/2019/09/mqtt-broker.html
[타겟 구성도]

## Slide 5: 서버구축 - 네트워크 구성 목록
[파이어베이스]
DB서버
[라즈베리파이]
처리 서버
[아두이노]
스마트홈 제어
[스마트폰]
제어 ^_^
[webOS]
영상스트리밍
[webOS]
차량 대쉬보드
[라즈베리파이]
MQTT Broker
동일 하드웨어

## Slide 7: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 사용자의 고유코드를 저장 (파이어베이스에서 부여) (해당 코드를 기반으로 프리셋 및 사진 탐색)
이름 | String(8) | 사용자명을 저장
PIN PW | Int(10) | 얼굴인식을 하지 못하였을 때 사용할 비밀번호 저장
User Account
각 운전자 정보를 계정 단위로 관리.

## Slide 8: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
Preset n |  | 각 UI/UX 별 Preset 값을 저장
Preset … |  | 다크모드 / 노안모드 / 유아모드
Preset 100 |  | 
UI/UX Preset
각 운전자별로 사용할 UI/UX를 미리 지정.

## Slide 9: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
Preset 1 |  | 각 UI/UX 별 Preset 값을 저장
Preset … |  | 온오프,온도 : 에어컨, 보일러 온오프 : 전등, 창문, 가스벨브, 공기청정기
Preset 100 |  | “
Home Mode Preset
가전동작에 대한 동작모드들을 미리 지정함.

## Slide 10: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
시간 |  | 해당 시간에 예약된 활동 수행
ㅇㅁㅇ |  | 일회성 명령인지, 반복수행될 명령인지 (일회성 명령일 경우 수행후 DB에서 명령 삭제)
실제명령 |  | “air:on; temp:18;”
스케쥴
스케쥴ㅋ

## Slide 11: 파이어베이스 구축 (Storage)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID_PICTURES | DIR | 각 운전자의 얼굴인식용 사진을 보관하는 폴더 사진파일 예시 : 001.jpg
 |  | 정면 / 측면 30장 이상.
Storage
사진 등의 데이터를 보관하는 Storage

## Slide 12: 파이어베이스 구축 (RealTime DB)
RealTime DB
실시간으로 변화하는 데이터 값들을 저장.
차량의 현상태 저장
스마트홈의 현상태 저장
각 센싱값 저장
가정의 온습도 (집에서 에어컨틀면 달라짐 ㅋ)
‘오픈웨더API’의 온습도
+ 미세먼지 센싱값

## Slide 13: 라즈베리파이 영상 스트리밍
라즈베리파이3 B+을 이용 (webOS는 지원하지않음. 라즈비안을 사용하거나.. 대쉬보드측과 결합하여야 함.)
웹캠(카메라 모듈)을 연결하여 사용
V4L2 서버를 이용하여 서버측으로 영상을 스트리밍.
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 따른 자동 밝기 조절 필요 (GPIO,ADC)(얼굴인식률 개선을 위함.)

## Slide 14: 확인사항들
webOS에서 MQTT 지원여부. (웹플러그인 사용가능 여부) (JavaScript를 지원하기는 하나 확인해봐야함 / nodejs사용불가.) https://www.rabbitmq.com/web-mqtt.html https://www.joinc.co.kr/w/man/12/MQTT/WithWeb http://www.steves-internet-guide.com/using-javascript-mqtt-client-websockets/
웹캠으로 스트리밍된 영상을 타 OS에서 받아오는 규격. (V4L2)
라즈베리파이3B+ webOS 공식적으로 지원안하는데 다른OS 썼을때 문제가 될까요. (라즈비안)
음성인식들. (구글 vs LG ThinQ)
추가 장비 또는 재정 지원 여부. (장소제공 ^^? 돈ㅋ)
계획서에 없는 기능을 추가했을 때 문제가 될까요~

## Slide 15: 스마트홈측 하드웨어 구성
부저

## Slide 16: 이번주에 할거
승운 | 준호 | 현식
1. 회로도 그리기 2. 키워드(TEST1, TEST2, TESE3)에 맞게 데이터 뿌리기 (스마트폰) 3. 음성인식 대충 구현해보기 4. 앱 보강 (메인화면 만들기) PCB 기능: 1. 빗물 감지해서 자동으로 창문닫기 2. 집안 온습도 체크해서 LCD에 표시 3. 에어컨/보일러 온도 LCD에 표시 4. 전등 ON/OFF (릴레이) 5. 창문 제어(서브모터) 6. 공기청정기/가스밸브 ON/OFF 7. 부저 자리 만들기 | 차량용 대시보드 구현 - enact 테스트 아두이노 MQTT - uno로 테스트 TensorFlow 얼굴모델링 - FaceNet 스터디 | 1. 웹캠 스트리밍 구현 - 라즈베리파이3 OS 설치 및 기본설정 - 웹캠 연결 및 테스트 - UV4L 설치 후, 로컬 스트리밍 테스트 - 서버측에서 정상적으로 스트리밍 되는지 확인 - 조도센서값이 낮을때, LED 점등 2. 파이어베이스 확정 3. MQTT 프로토콜 확정