## Slide 1: Webos와 PC를 연결해보자.
Webos시리즈2

## Slide 2: 개요
본 ppt는 pc에서 webos를 원격조종하기 위해 필요한 프로그램의 설치와 사용법임.
Webos OSE에는 슬프게도 GUI에서 전원을 끌 수 없다. 원격접속으로 안전하게 전원을 끄는 것을 최종목표로 함.
아래의 링크를 참고하여 작성함.
https://www.webosose.org/docs/tools/sdk/cli/cli-user-guide/

## Slide 3: Nodejs 설치
Nodejs는 웹에서 동작하는 javascript를 웹 밖에서도 동작하게 해주는 javascript 런타임이다.
Webos의 요구사항에 맞추어 14.15.1버전을 설치.

## Slide 4: Npm설치
Nodejs를 설치하면서 자동으로 같이 설치된다.
Python의 pip와 같이 라이브러리를 install시켜주는 프로그램.

## Slide 5: Ares-cli설치
Ares-cli는 다음의 기능을 지원한다.
1. webos장치 원격접속
2. 원격 앱 및 서비스 설치 및 제거
3. webos 앱 및 서비스 개발 및 빌드
Cmd에 아래와 같이 입력.
$npm install -g @webosose/ares-cli

## Slide 6: Webos가 설치된 rpi등록
1. rpi와 pc를 같은 네트워크에 연결.
2. rpi의 IP를 확인.
3. cmd에 다음과 같이 입력하고 설정진행.
$ares-setup-device

## Slide 7: Webos가 설치된 rpi등록(계속)
1. add선택
2. name : raspberrypi4(뭐든지 상관없음)
3. IP : 아까 확인한 IP입력
4. port : 22(ssh를 통해 연결되므로 ssh포트인 22를 사용)
5. username : root(webos 디폴트 유저네임)
6. description : sample(뭐든지 상관없음)
7. authentication : password
8. password : 빈칸-그대로 엔터(webos 디폴트 패스워드)
9. default : y(ares-cli이용시 –device옵션없으면 디폴트 장치이용)
10. save : y

## Slide 8: Webos 원격접속하여 전원끄기
원격접속 세가지 옵션
$ares-shell //디폴트디바이스
$ares-shell -d <디바이스명>
$ares-shell --device <디바이스명>
전원끄기
$poweroff
TMI : putty로도 동일한 동작가능.

## Slide 9: 끘