## Slide 1: 임베디드SW경진대회 WebOS Car2SmartHome
삼아아팀 – 최현식, 박승운, 이준호

## Slide 2
구성도

## Slide 3: 업무분담
현식
서버구축
데이터베이스 구축
라즈베리파이 영상 스트리밍
얼굴 인식 개발 보조
승운
음성인식 구현 (LG ThinQ)
안드로이드 앱 개발
아두이노 구현부 개발
얼굴 인식 개발 보조
준호
얼굴 인식 기능 개발 (OpenCV)
웹 프론트앤드 개발
아두이노 구현부 개발

## Slide 4: 서버 구축
서버용 라즈베리파이4 8GB 모델 추가 구매
MQTT 브로커 구축 (우선은 RabbitMQ)
V4L2 서버 구축 (영상처리 스트리밍 부분)
Opencv 얼굴인식 처리
파이어베이스에 주기적으로 값 업데이트

## Slide 5: 라즈베리파이 영상 스트리밍
라즈베리파이3 B+을 이용 (webOS는 지원하지않음. 라즈비안을 사용하거나.. 대쉬보드측과 결합하여야 함.)
웹캠(카메라 모듈)을 연결하여 사용
V4L2 서버를 이용하여 서버측으로 영상을 스트리밍.
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 따른 자동 밝기 조절 필요 (GPIO,ADC)(얼굴인식률 개선을 위함.)

## Slide 6: MQTT를 포함한 구성환경
https://blog.neonkid.xyz/126
http://withthing.blogspot.com/2019/09/mqtt-broker.html
[타겟 구성도]

## Slide 7: 서버구축 - 네트워크 구성 목록
[파이어베이스]
DB서버
[라즈베리파이]
처리 서버
[아두이노]
스마트홈 제어
[안드로이드 앱]
[webOS]
영상스트리밍
[webOS]
차량 대쉬보드
[라즈베리파이]
MQTT Broker
동일 하드웨어

## Slide 9: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 사용자의 고유코드를 저장 (파이어베이스에서 부여) (해당 코드를 기반으로 프리셋 및 사진 탐색)
이름 | String(8) | 사용자명을 저장
PIN PW | Int(10) | 얼굴인식을 하지 못하였을 때 사용할 비밀번호 저장
User Account
각 운전자 정보를 계정 단위로 관리.

## Slide 10: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
Preset n |  | 각 UI/UX 별 Preset 값을 저장
Preset … |  | 다크모드 / 노안모드 / 유아모드
Preset 100 |  | 
UI/UX Preset
각 운전자별로 사용할 UI/UX를 미리 지정.

## Slide 11: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
Preset 1 |  | 각 UI/UX 별 Preset 값을 저장
Preset … |  | ON/OFF ,온도 : 에어컨, 보일러 ON/OFF : 전등, 창문, 가스벨브, 공기청정기
Preset 100 |  | 
Home Mode Preset
가전동작에 대한 동작모드들을 미리 지정함.

## Slide 12: 파이어베이스 구축 (FireStore)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
시간 |  | 해당 시간에 예약된 활동 수행
반복여부 |  | 일회성 명령인지, 반복수행될 명령인지 (일회성 명령일 경우 수행후 DB에서 명령 삭제)
실제명령 |  | “air:on; temp:18;”
스케쥴

## Slide 13: 파이어베이스 구축 (Storage)
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID_PICTURES | DIR | 각 운전자의 얼굴인식용 사진을 보관하는 폴더 사진파일 예시 : 001.jpg
 |  | 정면 / 측면 30장 이상.
Storage
사진 등의 데이터를 보관하는 Storage

## Slide 14: 파이어베이스 구축 (RealTime DB)
RealTime DB
실시간으로 변화하는 데이터 값들을 저장.
차량의 현상태 저장
각 센싱값 저장
+ 미세먼지 센싱값

## Slide 15
사용자 인증
얼굴 인식
수동 인증
사용자 인증
1
2
3
5
4
6
7
8
9
Enter
* * * * * *
0
사용자 1
사용자 2
사용자 3
사용자 4
Web UI/UX 설계
1. 운전석에 사람이 앉으면 자동 얼굴 인식
2. 얼굴인식 실패 시 사용자 인증 화면이 나오고 얼굴 인식과 수동 인증 선택
3. 수동인증 선택 시 다음 화면으로 넘어가고 사용자 선택 후 비밀번호 입력
4. 설정으로 등록 가능

## Slide 16
사용자 등록
Web UI/UX 설계
1. 이메일, 이름, 비밀번호 작성하여 가입 (비밀번호 최소 6자리)
2. 로그인하면 대시보드 홈 화면
3. 설정에서 사용자 맞춤 결정 가능
4. 대시 보드의 집, 날씨, 동작모드를 선택하면 해당 페이지로 넘어감
이메일 :
이름 :
비밀번호 :
비밀번호 2 :
가입
집
날씨
동작 모드
00°C / 00%
가스밸브
에어컨
창문
00°C
출근
비
환기
퇴근

## Slide 17
온도/습도
가스 밸브
00°C/0%
보일러
에어컨
집
날씨
Web UI/UX 설계
1. 집 화면 : 집의 상황을 제어할 수 있다.
2. 날씨 화면 : 날씨 정보를 확인한다. (네이버 날씨 참고)
로봇청소기
공기청정기

## Slide 18
출근
1. 모드 설정 및 스케줄 모드 설정
2. 모드 및 스케줄 추가를 선택하면 집 화면 나온다.
모드에 원하는 설정을 선택하고 결정
동작 모드
비
환기
퇴근
Web UI/UX 설계
온도/습도
가스 밸브
00°C/0%
보일러
에어컨
로봇청소기
공기청정기
결정
스케줄 추가
스케줄 모드
09 : 00
12 : 00
18 : 00

## Slide 19
Web UI/UX 설계
설정
다크
모드
확대
모드
맞춤
모드
예비
모드1
1. 설정에서 모드 선택 가능
[사용자별로 UX를 설정]
=> 미리 모드를 정의하고 사용자가 인식되면 실행 :
예를 들어 아빠면 집으로 네비게이션 (학교,유치원 등) 아들이면 음악재생하기 등.
[Todo List]
차량에서는 음성인식을 통해 추가.
스마트폰에서도 추가가능.

## Slide 20
앱 UI / UX 설계

## Slide 21
얼굴인식 구현
얼굴 학습
30장의 얼굴 사진을 촬영 (웹캠 or 안드로이드 앱)하여 Firebase의 Storage에 저장
새로운 얼굴데이터가 준비되었다면 서버에 메시지를 보내 학습하도록 지시
서버는 사진을 다운로드 받고 얼굴 부분만 끊어내어 이것을 학습함.
미리 학습된 FaceNet 모델과 함께 Crown 모델을 생성함.
2. 얼굴 인식
얼굴 인식 모델은 tensorflow 기반의 FaceNet 모델을 사용한다.
스트리밍 서버로부터 실시간 영상을 받아와 프레임별로 인물을 인식하고 known, uncertain, unknown으로 구분
FaceNet 모델은 탐지와 선처리, 특징 추출, 얼굴 매칭 4단계로 얼굴 인식을 진행
프레임별로 인물을 추측하고 know시 count 변수를 증가, uncertain시 count 값 유지, unknown시 감소 시킴.
학습된 인물의 count 값이 특정 값을 넘어가면 얼굴인식이 완료되고, 그 보다 조금 부족한 경우는 다시 인식을
시도하며 매우 부족한 경우는 얼굴 인식에 실패한다.

## Slide 22: 개발현황
서버
  외부 접속용 아이피 및 포트 등 네트워크 설정
  MQTT 브로커 테스트 진행 중
데이터베이스 (파이어베이스)
  DB 구조 구상 완료, 구축 진행 중
아두이노
  Realtime Firebase와 연동 테스트 (센싱데이터 업로드)
WebOS
  개발 환경 세팅
안드로이드 앱
  사용자 회원가입 및 로그인 기능 구현 완료 (Firebase 연동)
  Realtime Firebase와 연동 테스트 (데이터 Read/Write)

## Slide 23: 개발현황
기타
  라즈베리파이4, 웹캠, 마이크 등 필요 물품 구매
  LG ThinQ API 개발 권한 신청