## Slide 1: 임베디드SW경진대회 WebOS Car2SmartHome
삼아아팀 – 최현식, 박승운, 이준호

## Slide 2
구글
전체 구성도
UV4L
VPN
서버
차량 - 카메라
차량 - 터치패널
스마트홈
데이터
베이스
스마트폰 어플

## Slide 3: 네트워크 구성도
VPN
RealTimeDB
업데이트

## Slide 4: 업무분담
현식
서버 구축 / 개발
데이터베이스 구축
얼굴인식용 영상 스트리밍
얼굴 인식 개발 보조
승운
음성인식 구현
안드로이드 앱 개발
하드웨어 개발
준호
얼굴 인식 기능 개발 (OpenCV)
웹 프론트앤드 개발

## Slide 5: 서버 구축
처리서버 : 라즈비안 (라즈베리파이4 8GB)
MQTT 브로커 : RabbitMQ
DataBase : 파이어베이스

## Slide 6: 처리 서버
기기: 라즈베리파이4 8GB (라즈비안)
openVPN 서버 구성 (얼굴인식용 카메라측과 직접연결을 위함)
각 상황별 처리 프로그램 (Python 및 Shell Script)
  날씨 API를 통한 실시간 날씨를 확인하는 로직
  MQTT 메세지별 처리 로직
  파이어베이스 값 확인 및 업데이트
  oepnCV를 통한 얼굴인식 진행 (  다른 장에서 다룸)

## Slide 7: openVPN 서버
얼굴인식용 카메라측과 안전한 직접연결을 위하여 VPN 구성
10.8.0.n 대역에 각 기기별 고정된 IP를 부여 (인증서 기준)
  10.8.0.1 : Server
  10.8.0.2 : Camera Device

## Slide 8: 날씨 API
Open Weather Map의 API를 통하여 실시간 날씨 데이터 수집
수집한 데이터를 실시간 DB에 업데이트하여 다른 기기에 공유
[API 요청 프로그램]
[openweathermap Server]
[DataBase]

## Slide 9: MQTT 메시지 송수신 및 동작 처리
Server측으로 오는 MQTT 메세지를 처리
  회원가입, 로그인, 얼굴인식, 스케쥴 관리 등
각 기기 및 API를 통하여 얻은 값을 정제하여 DB에 업데이트

## Slide 10: 계획 및 개선방향
아두이노(스마트홈)측에 전달되는 명령을 확인하여, 해당 동작들이 정상적으로 수행되었는지 체크
각 기기(webOS, Android)로 부터 스케쥴 관련 내용을 전달받아 추가/수정하는 프로그램 작성

## Slide 11: MQTT Broker
RabbitMQ (AMQP 0-9-1 / MQTT 3.1.1)
사용되는 전체기기(서버(Python), webOS(서비스), 아두이노, 안드로이드)와 통신되는 것을 확인함.
[구성도]

## Slide 12: 항목구성
실제 데이터가
적재되는 Queue
메시지
자동분류 규칙
[RabbitMQ Exchange 정보]
[RabbitMQ Queue 정보]
규칙에 따라 각 Queue에 적재

## Slide 13: 동작구조
모든 Client는 Publisher이자 Consumer가 될 수 있음.
(서버, webOS, 아두이노, 안드로이드)
With
RoutingKey

## Slide 14: 계획 및 개선방향
아두이노측에서 Consume 진행종료시 설정내용이 변동되는 문제 수정 필요 (MQTT-Plugin 옵션 설정)
QoS(서비스품질) level에 따른 동작속도 및 안정성 비교 진행

## Slide 15: 파이어베이스(DB)
자주 변경되는 데이터 저장  스마트홈 현상태, 센서 정보
참조용 데이터  계정명, 스케쥴, 사용자별 UI/UX 정보
얼굴인식용 사진 데이터 저장  해당 기반으로 모델 구성

## Slide 16: Authentication
각 사용자의 ID(Email)와 PW, UID를 암호화하여 관리

## Slide 17: FireStore - user_account
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 사용자의 고유코드를 저장 (파이어베이스에서 부여) (해당 코드를 기반으로 프리셋 및 사진 탐색)
이름 | String | 사용자명을 저장
PIN PW | Int(10) | 얼굴인식을 하지 못하였을 때 사용할 비밀번호 저장
각 운전자 정보를 계정 단위로 관리.
Android 및 webOS는 FireBase를 통해 직접로그인 하므로
비밀번호를 별도 관리하지 않아도됨
Document ID →
(Collection Name)

## Slide 18: FireStore - uiux_preset
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
UID | String | 각 사용자의 고유코드
ui_mode | String | 다크모드 / 노안모드 / 유아모드
ux_mode | String | 사용자의 사용패턴에 따른 ux 모드를 저장
각 운전자별로 사용할 UI/UX를 미리 지정.
Document ID →
(Collection Name)

## Slide 19: FireStore - schedule_mode
필드명 | 타입 (암시적) | 설명
Title | String | 이름 지정
UID | String(-) | 각 사용자의 고유코드
type | String | 단발성 작업인지 구분 (once/repet/mode)
Active_date | Timestamp | 단발성 작업의 동작시간을 설정함
Enabled | Bool | 사용여부 (예약됨)
Daysofweek | Array (Bool) | 반복작업의 요일지정 (bool: 일월화수목금토)
Start_time | String | 반복작업의 시작 시간 지정 ex)12시05분시작 -> 1205
Devcie_aircon | Array (Bool, number) | 동작여부(Bool), 설정온도(number), 풍량(number:0~100)
Device_light | Array(Bool, number, String) | 동작여부(Bool), 밝기(number:0~100), 색상(string), 동작모드(String)
Device_gas | Array (Bool) | 사용여부(Bool)
Device_window | Array (Bool) | 열림닫힘여부(Bool)
가전동작에 대한 모드들을 기억함. (기존 홈모드 + 스케쥴 DB 통합)
Document ID →
(Collection Name)
디바이스 동작시 상관없음. 은 그냥 값을 안넘겨주면됨.
Type이
once인 경우
type이
repet인 경우

## Slide 20: Storage
각 사용자의 얼굴인식을 위한 사진을 보관하는 저장소
각 사용자의 UID와 동일한 폴더에 사진을 저장
※ 해당 사진들을 기반으로 학습시킨 모델을 얼굴인식시 사용함

## Slide 21: RealTime DB
실시간으로 변화하는 데이터 값들을 저장. (센싱값, 스마트홈 현상태, 차량 현상태)
스마트홈의 현상태 저장
각 센싱값 저장
스마트홈의 온습도 및 빗물감지 .
날씨 API를 통해 얻은 외부 날씨 정보

## Slide 22: 계획 및 개선방향
DB 변경점 발생시 수정 (각 사용자별 UX 기능 구현 등)

## Slide 23: 카메라 측 기기
기기 : 라즈베리파이3 B+ (라즈비안)
웹캠 :로지텍 C310
스트리밍 방식 : UV4L을 이용한 웹 스트리밍
openVPN을 이용하여 서버에서 IP관계없이 접속가능
조도센서와 LED 라이트를 사용하여 사용자 환경(어두운 밤)에 자동으로 LED를 점멸함 (얼굴인식률 개선을 위한 밝기조절)

## Slide 24: 카메라 측 기기 구성
MQTT 메시지 전달
(얼굴인식 시작/종료)
현재 밝기값 전달
LED ON/OFF
영상 스트리밍
서버에서
영상접근
[RabbitMQ]
[카메라측 라즈비안]
[조도센서]
[LED 스트랩]
[웹캠 C310]
[WEB 스트리밍]
[openVPN]

## Slide 25: 계획 및 개선방향
인증서를 통해 자동으로 VPN에 접속하도록 프로그램 변경
부팅 시 자동으로 Camera 측 Queue에 접근하도록 수정

## Slide 26
1. Hardware – Control Board 회로도 설계
0. MCU는 WIFI 통신이 가능한 ESP32로 선정
1. 전원부 설계 (12V -> 5V -> 3.3V)
2. 에어컨 제어 (Cooling PAN)
- PWM 제어, 강도 조절 가능
- 가변저항으로 외부에서 제어 가능
3. 전등 제어 (LED Strip Bar)
- PWM 신호를 다음 LED로 넘겨주는 방식
- 밝기 조절과 슬립 모드, 무드등 모드 등의 여러 모드 설정이 가능함.
4. 가스 밸브 (LED, Switch로 구성)
- 바깥 Switch를 누르면 가스밸브 (LED)가 ON/OFF
5. 창문 (서보모터)
- PWM을 통해 제어
- 각도를 알 수 없으므로 자석감지센서로 자석이 감지되면 닫힌상태, 미감지시 열린상태로 인식하여 서보모터를 제어함.
6. 온습도센서
- 주기적으로 집의 온습도를 체크하여 파이어베이스에 업로드
7. 빗물감지센서
- 센서에서 일정 이상의 ADC가 감지되면,
비가 온다고 감지하여 창문을 닫도록 함.
8. RTC IC
- 시간 별 스케줄 관리를 위해 실장
9. LCD
- 현재 가전 상태와 센서 값을 Display

## Slide 27
1. Hardware – Control Board PCB 설계

## Slide 28
1. Hardware – Control Board 구성도
ESP32
MQTT
큐에 메시지 있으면
수신콜백 실행
Firebase
타이머로 1분마다
가전상태, 온습도 업로드
가전
외부 버튼 혹은 MQTT 메시지 수신시 가전제어 수행,
단, MQTT는 메시지 수신 후 10초간 대기하여
마지막 메시지로 가전을 수행하게 함.
외부버튼
인터럽트로 신호를 수신하여 통신 중에도 읽을 수 있도록 구현
LCD
타이머로 1분마다 가전상태, 온습도 Display

## Slide 29
1. Hardware – 현재 진행 상황
☒ PCB 설계 및 발주 완료
☒ Firebase에 Home 센싱데이터 및 가전상태 업로드
☒ Rabbit MQ의 MQTT 메시지 수신
☒ 에어컨 (쿨링팬) 제어 기능 (PWM)
☒ 가스밸브 제어 (Interrupt)
☒ 전등 색상 및 밝기 제어
☐ 전등 모드 생성 및 제어
☐ 창문제어
☐ 창문 하드웨어 구성
☐ LCD에 가전상태, 센싱데이터 디스플레이
진행률 : 80% 완료

## Slide 30
2. Android App – 구현 완료
1. Login 화면
- ID와 Password를 입력하여 Firebase에 인증 요청
- 가입된 사용자일시 Firebase에서 UID를 수신하고, 해당 값을
Rabbit MQ로 송신하여 이름을 수신받음.
- 가입되지 않은 사용자라면, 회원가입을 눌러 회원가입이 가능함.

## Slide 31
2. Android App – 구현 완료
2. Signup 화면
- 사용자의 이름과 사용할 Email, Password를 입력하여 회원가입 진행
- 정상적으로 등록 완료시 계정은 Firebase에서 관리되며, 이름 데이터는 서버로 송신하여 관리하도록 함.
- 회원가입 된 데이터는 webOS 앱과 android 앱 모두 로그인이 가능함.

## Slide 32
2. Android App – 구현 완료
3. Main 화면
ㄱ. 로그인 완료시 수신한 이름으로 “~~님 안녕하세요“ 표시
ㄴ.서버가 주기적으로 Firebase에 업로드하는 날씨데이터 화면에 디스플레이
ㄷ. 스마트홈 보드가 Firebase에 업로드하는 센싱데이터를 수신하여 디스플레이
ㄹ. 가전을 한 번에 쉽게 제어 할 수 있는 모드 제어
ㅁ. 가전을 개별로 각각 제어 할 수 있는 개별 제어
- 모드나 가전제어를 클릭하면 해당 제어 프로토콜을 MQTT 서버로 송신하고,
스마트홈 보드가 이를 수신하여 해당하는 동작을 수행한다. (구현 완료)
- 파이어베이스 리스너를 통해 온습도, 날씨, 가전상태등이 새로 업로드 되면,
해당 정보에 맞게 UI / UX를 업로드 한다. (구현 완료)
ㄱ.
ㄴ.
ㄷ.
ㄹ.
ㅁ.

## Slide 33
2. Android App – 구현 예정
4. 가전 개별 제어 설정
에어컨, 조명등 밝기, 색상, 모드 등 자세하게 제어가 가능하도록
세부 제어 메뉴 추가 예정

## Slide 34
2. Android App – 구현 예정
5. 스케줄 및 모드 설정
- 스케줄 기능은 알람처럼 원하는 시간에 실행할 모드 혹은 가전제어를 수행할 수 있도록 구현 예정
- 스케줄 반복 여부를 체크하여 단발성인지 반복성인지 체크가 가능함.
- 모드 설정에서 해당 모드에서 가전을 어떤 것을 제어할지 설정 가능

## Slide 35
2. Android App – 구현 예정
6. 실행 완료 알림
- 스마트홈 보드에서 명령을 정상적으로 수신하여 동작을 수행하면 알림을
MQTT로 송신한다.
- 안드로이드 앱은 해당 데이터를 수신하여 알림창에서 보여준다.

## Slide 36
2. Android App – 진행률
☒ Firebase Authentication 기능을 활용한 로그인 기능 구현
☒ 회원가입 기능 구현
☒ 로그인 후 서버와 통신하여 사용자의 이름 수신하기
☒ Firebase의 데이터 수신하기 (날씨, 가전상태, 온습도)
☒ Firebase 리스너 구현
☒ MQTT Publish로 스마트홈 가전 제어 구현
☐ 자세한 개별제어 메뉴
☐ 모드 / 스케줄 메뉴
☐ 동작 완료 명령 수신 및 디스플레이
진행률 : 70% 완료

## Slide 37
3. 음성인식
- ThinQ API를 이용하여 구현 – Stream 형태로 mp3가 재생되지 않아 실패
- Google Assistant를 사용하여 구현완료 – 간단한 문답 가능
- 현재 키워드를 이용하여 가전제어 구현 중..
- 개별 가전 제어 -> 모드 제어 -> 스케줄 제어로 구현 예정
진행률 : 30% 완료

## Slide 38
1. 로그인 페이지 (구현 완료)
- 웹 앱 처음 실행 시 얼굴인식 로그인 요청
- 얼굴인식 실패 시 해당 페이지로 넘어온다.
- 왼쪽 얼굴인식 버튼 선택 시 MQTT를 사용하여 서버에 얼굴인식 시작을 요청한다.
- 오른쪽 이메일 로그인으로 사용자 인증을 진행할 수 있다.
2. 회원가입 페이지 (구현 예정)
- 회원가입 버튼 선택 시 이메일 회원가입을 진행할 수 있다.
- 이메일 비밀번호로 firebase 인증 계정을 생성할 수 있다.
Web UI/UX 설계

## Slide 39
1. 홈 페이지 (구현 예정)
- 로그인한 사용자 및 온,습도 날씨를 표시한다.
- 모드 제어 버튼을 두어 특정모드로 가전을 제어할 수 있도록 한다.
- 가전 제어 버튼을 두어 개별적으로 가전을 제어할 수 있도록 한다.
- 모드 혹은 가전의 아이콘을 선택하면 해당 설정으로 들어간다.
Web UI/UX 설계

## Slide 40
1. 모드 설정 페이지 (구현 예정)
- 모드 및 스케줄을 설정할 수 있다.
- 모드는 단발성으로 여러가지 가전의 동작을 한번에 제어할 수 있다.
- 스케줄 기능으로 원하는 시각에 가전을 원하는 동작을 실행시키도록 한다.
동작 모드
스케줄 모드
Web UI/UX 설계

## Slide 41
1. 개별 가전 설정 페이지 (구현 예정)
- 가전의 개별 제어 및 에어컨 세기, 조명의 밝기, 색상 등의 자세한 설정을 가능하게 함
Web UI/UX 설계

## Slide 42
진행률
  ▣ Firebase Authentication 기능을 활용한 로그인 기능 구현
  ▣ 로그인 후 서버와 통신하여 사용자의 이름 수신하기
  ▣ MQTT Publish로 스마트홈 가전 제어 구현
  ▣ JS 서비스 연동 구현
  ▣ 페이지 구현
  □ 회원가입 기능 구현
  □ Firebase의 데이터 수신하기 (날씨, 가전상태, 온습도)
  □ Firebase 리스너 구현
  □ 자세한 개별제어 메뉴
  □ 모드 / 스케줄 메뉴
  □ 동작 완료 명령 수신 및 디스플레이
진행률 : 45%
Web UI/UX 설계

## Slide 43: 얼굴인식 구현
openCV와 Tensorflow를 이용하여 얼굴인식 진행
UV4L을 통해 스트리밍 되는 영상을 불러와서 이용
VPN 구성을 통해 UV4L 스트리밍 기기로 직접 연결
서버에서
영상접근
[openVPN]
[얼굴인식]
[인증된 사용자인지 반환]
[UV4L 스트리밍 영상]
VPN망으로 전달
얼굴 판단결과

## Slide 44
1. 얼굴 학습 (구현 완료)
사진 촬영
다양한 각도, 많은 사진(최소 30장 이상)으로 정확도를 올릴 수 있다.
사진 조정
사진에서 얼굴을 추출한다.
사진 학습
추출한 사진과 미리 학습된
FaceNet 모델과 함께
Crown 모델을 생성한다.
얼굴인식 구현

## Slide 45
2. 얼굴 인식 (구현 완료)
얼굴 인식 모델은 tensorflow 기반의 FaceNet 모델을 사용
FaceNet 모델은 탐지와 선처리, 특징 추출, 얼굴 매칭 4단계로 얼굴 인식을 진행
웹 캠으로 촬영중인 사용자를 인식해 화면에 이름을 띄움
프레임별로 인물을 추측하고 count 변수를 증가
학습된 인물의 count 값이 설정한 시간을 넘어가면 얼굴인식이 완료
얼굴인식 구현

## Slide 46
진행률
  ▣ 사진 조정
  ▣ 사진 학습
  ▣ 학습 모델링 생성
  ▣ 사용자 인식
  □ 서버 연동
진행률 : 80%
얼굴인식 구현

## Slide 47: 문의사항
본선 제출이후 추가 개선 진행 가능 여부
파이어베이스 연동 및 MQTT 송수신을 구현하였는데, 이것도 서비스 개발인지
얼굴인식 속도가 매우느림 (30초 이상소요)